## Slide 1: РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАТОРА ТЕСТОВЫХ ВИДЕОСИГНАЛОВ:УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТОЙ С ПОМОЩЬЮ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА AtXmega128A1
КАРТИНКА

## Slide 2: Блок схема проекта генератора
SPI
AD9889B
HDMI
FPGA
CPU
FLASH
SPI
PASSIVE SERIAL
DATA0
I2C

## Slide 3: AVR XMEGA FAMILY
Энергонезависимая память программ и данных
64–128 КБ внутрисистемной самопрограммируемой флэш-памяти
4K - 8Кб загрузочный раздел(область Boot Loader)
2 КБ EEPROM
4 КБ - 8 КБ внутренней SRAM
UART
SPI
I2C

## Slide 4: ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ МИКРО- КОНТРОЛЛЕРА
ЗАГРУЗКА FPGA МЕТОДОМ PASSIVE SERIAL
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ МИКРОСХЕМЫ AD9889
СКАНИРОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
ЗАПИСЬ ДАННЫХ УПРАВЛЕНИЯ КОММУТАЦИЕЙ ВИДЕО

## Slide 5: ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОТОКОЛЫ
SPI - Serial Peripheral Interface
I2C – Two Wire Interface
Загрузка FPGA методом Passive Serial
Сканирование переключателя в прерывании от таймера

## Slide 6: SPI - Serial Peripheral Interface
SS – Slave Select
MOSI – Master OUT Slave IN
MISO – Master IN Slave OUT
SCK – Serial Clock

## Slide 7: I2C Inter-Integrated Circuit
Последовательная шина данных для связи интегральных схем, использующая две двунаправленные линии связи (SDA и SCL)