## Slide 1: РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАТОРА ТЕСТОВЫХ ВИДЕОСИГНАЛОВ:УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТОЙ С ПОМОЩЬЮ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА AtXmega128A1
КАРТИНКА

## Slide 2: Блок схема проекта генератора
SPI
AD9889B
HDMI
FPGA
CPU
FLASH
SPI
PASSIVE SERIAL
DATA0
I2C

## Slide 3: AVR XMEGA FAMILY
Низкое энергопотребление
Высокое производительность благодаря RISC
Большое кол-во портов
Аппаратно реализованные блоки SPI, I2C, USART
2 КБ EEPROM
4 КБ - 8 КБ внутренней SRAM
Таймеры/счетчикм
Система прерываний

## Slide 4: ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ МИКРО- КОНТРОЛЛЕРА
ЗАГРУЗКА FPGA МЕТОДОМ PASSIVE SERIAL
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ МИКРОСХЕМЫ AD9889
СКАНИРОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
ЗАПИСЬ ДАННЫХ УПРАВЛЕНИЯ КОММУТАЦИЕЙ ВИДЕО

## Slide 5: ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОТОКОЛЫ
SPI - Serial Peripheral Interface
I2C – Two Wire Interface
Загрузка FPGA методом Passive Serial
Сканирование переключателя в прерывании от таймера

## Slide 6: SPI - Serial Peripheral Interface
SS – Slave Select
MOSI – Master OUT Slave IN
MISO – Master IN Slave OUT
SCK – Serial Clock

## Slide 7: I2C Inter-Integrated Circuit
Последовательная шина данных для связи интегральных схем, использующая две двунаправленные линии связи (SDA и SCL)

## Slide 8: Роторный переключатель
Предназначен для выбора одного из 8-ми предопределенных вариантов видео картинок
Таймер микроконтроллера настроен на генерацию прерывания каждые 20 миллисекунд. Программа считывает состояние входного порта, к которому подключен роторный переключатель. При изменений положений переключателя новое состояние записывается в FPGA и картинка изменяется.

## Slide 9: Подключения ПЛИС к внешнему контроллеру